## Slide 1
终期答辩
基于VR简笔画
的模型检索
小组成员：
罗宇辰516030910101
陈志扬516030910347
陈 诺516030910199

## Slide 2
01
02
03
项目简介
项目设计
04
创新点与HCI思想
实践验证
目录

## Slide 3
第1章
项目简介

## Slide 4
VR交互
VR中的简笔画
中学生实验的子模块
模型检索
三维模型的火热
基于内容的模型检索
01
02
项目目标
Notes: 处于安全和经济方面的考虑，会让学生在VR环境中做实验，
然而如何让学生快速的找到实验器具成为了一个问题
我们的项目期望能够通过基于VR简笔画的模型检索一定程度上解决这个问题

## Slide 5
1
2
基于VR的三维模型检索
将VR信息作为输入的基于内容的模型检索
创新点
VR输入的特征提取
VR下的交互与特征提取
Notes: 输入信息方式的创新
（针对模型检索的输入的创新）

## Slide 6
项目架构

## Slide 7
第2章
HCI思想 & VR端设计

## Slide 8
空间中固定黑板提供一个二维作画平台
按键位置
绘图方式
图标信息
HCI思想
习惯！习惯！
减少学习成本

## Slide 9
用户
习惯
黑板、画笔、显示框、左右滑动选择
操作简洁
手柄触发和射线点击
操作便捷
手柄按键的选择，方便且不冲突
场景
反馈
物体的隐藏和显示、保持场景简洁、高亮展示
HCI思想

## Slide 10
防止穿过黑板
添加脚本控制画笔与黑板的位置，让画笔永远在黑板的一侧，不会穿过。
画布轮播框展示返回信息
轮播框显示
正中间为返回结果的第一个，向两侧降序排列
点击其他图片移到正中间
点击正中间图片确认模型
VR实现 ---- 作画 & 展示
空间中固定黑板提供一个二维作画平台，抓取画笔进行作画

## Slide 11
利用手柄事件
去掉不必要的碰撞体和画布按钮，用手柄事件控制
利用射线与UI交互
手柄发出射线进行UI组件的选择
VR实现 ---- 用户交互
懒！！！ 不用走动 & 动动手就完成所有操作

## Slide 12
第3章
模型检索端设计 & 实验

## Slide 13
模型三视图的渲染
01
02
03
Blender
Python渲染
MATLAB批量处理

## Slide 14
图像的预处理
原图 -> 灰度图像 -> 提取轮廓 -> 膨胀操作 -> 提取点集 -> 点集筛选

## Slide 15
特征提取
尝试
SIFT算子
傅里叶特征值
傅里叶轮廓描述符
将形状看做封闭的曲线
将线上的点表示为复数形式
傅里叶级数展开，得到复数形式系数
系数描述了边界的形状

## Slide 16
特征提取
后期对傅里叶描述符的优化：
旋转不变
尺度不变
平移不变

## Slide 17
特征匹配
尝试
SVM
KNN

## Slide 18
特征提取
受限于资源数量，舍弃了这两种方法，采用计算并匹配L1距离的方法。
理由 & 优点
傅里叶描述符优化后可信度高
减少计算量 （时效性）
匹配率高 （准确性）

## Slide 19
前后端整合
Unity <-> python

## Slide 20
检索结果可视化
前5个模型的图片
  只能显示5个模型的图片
  只有正视图，对于显示的模型容易混淆
轮播框
  一次展示5个模型图片
  通过滚动可以展示所有模型
  展示模型360°旋转的效果

## Slide 21
实验验证 – 时效性
数据：VR端真实绘图 & 已有模型的正视图轮廓

## Slide 22
实验验证 – 准确性
轮播框一次展示5张图片
下图表示了目标模型出现在检索结果的第一位、前三位、前五位的概率

## Slide 23
第4章
项目分工 & 推进

## Slide 24
VR端开发
1人
实验室使用设备
模拟器调试
模型检索
模块开发
2人
开发针对VR输入的模型检索方法
项目分工 & 推进
每周二制定本周计划
每周五小组会议讨论进度
项目推进

## Slide 25
16-18周
根据实际使用感受改进交互方式
准备答辩
11周
- 中期答辩
12-15周
- 完善交互模块
提高模型检索准确度效率
连接前端后端
6-10周
- 搭建具有基础功能的VR程序
- 搭建具有一定准确度的模型检索系统
项目计划

## Slide 26
谢谢观看！

## Slide 27
Q & A